Uszkodzenia sprzętowe komputera

Przed testowaniem i diagnozowaniem urządzeń należy wyposażyć się w odpowiedni sprzęt i narzędzia. Trzeba też przygotować stanowisko pracy.

Należy przygotować narzędzia służące do testowania podzespołów:

- Wkrętaki płaskie i krzyżowe

- Wkrętaki typu Torx

- Obcinarki do przewodów

- Oprogramowanie diagnostyczne i narzędzie do testowania podzespołów

- Środki chemiczne do czyszczenia elementów ruchomych

- Sprężone powietrze

- Odkurzacz komputerowy

- Uniwersalny miernik elektroniczny

- Opaski zaciskowe do mocowania przewodów

- Lutownica z cyną i kalafonią

Do diagnozowania potrzebne są:

- Zasilacz 24-stykowy z dodatkowym zasilaniem 4- stykowym do procesora

- Karta graficzna do gniazda PCI AGP PPCI Express

- Pamięci SDRAM DIMM DDR DDR2 DDR3

- Płyty główne i procesory

- Karty sieciowe, dźwiękowe

- Kable

- Klawiatura i mysz

Przykładowe uszkodzenia sprzętowe:

- Jednostka nie uruchamia się (brak reakcji):

- Uszkodzony zasilacz

- Uszkodzona płyta główna

- Jeden z elementów jednostki powoduje zwarcie

- Jednostka uruchamia się, ale brak reakcji na monitorze:

- Uszkodzony zasilacz

- Źle skonfigurowany BIOS

- Uszkodzona pamięć operacyjna

- Uszkodzona karta graficzna

- Uszkodzona płyta główna

- Jednostka uruchamia się lecz resetuje lub zawiesza w różnych sytuacjach:

- Uszkodzenie płyty głównej (napuchnięte kondensatory)

- Przegrzewanie się jednego z elementów (procesora, karty graficznej, chipsetu)

- Prawidłowe temperatury pracy:

- Procesora: 20 -50 0C

- Karty graficznej: 30 – 700C

- Chipsetu: 20 – 700C

- Jednostka uruchamia się i ładuje system operacyjny, lecz przed wyświetleniem pulpitu komputer resetuje się:

- Nieprawidłowe sterowniki

- Problem z systemem operacyjnym

- Jednostka uruchamia się, lecz na ekranie pojawiają się kolorowe paski, kreski

- Uszkodzona karta graficzna

- Jednostka uruchamia się i ładuje system operacyjny. System działa nieprawidłowo. Nie instalują się i uruchamiają programy:

- Uszkodzona pamięć operacyjna

- Jednostka uruchamia się i ładuje system operacyjny, lecz w niespodziewanym momencie pojawia się niebieski ekran z komunikatem o błędzie

- Uszkodzony dysk twardy

Odpowiedz na pytania:

- Jakich elementów potrzebujesz do testowania i diagnozy komputera

- Jakie elementy wymagane są do uruchamiania komputera?

- Jakie są błędy wykrywane przez POST ?

- Jakie mogą być przykładowe usterki komputera PC ?

- Jakie elementy składają się na koszt naprawy komputera ?

Uszkodzenia sprzętowe notebooka

Sprzęt niezbędny do naprawy laptopów:

- Stacja do lutowania

- Stanowisko do reballingu (reballing jest operacją wylutowania układu BGA oraz przylutowaniu go ponownie, układy BGA są montowane na małych kulkach z cyny które są przylutowane do układu i do płyty głównej laptopa lub karty graficznej) układów

- Narzędzia do montażu i demontażu laptopa: małe wkrętaki krzyżowe, płaskie

- Akcesoria do czyszczenia laptopa

- Uniwersalny miernik elektroniczny

Do diagnozowania są potrzebne:

- Zasilacz uniwersalny z regulowanym napięciem

- Pamięci SDRAM DIMM, DDR, DDR2, DDR3

- Matryce Led i LCD o wymiarach 14, 15, 15,4, 15,6 cala

Najczęstsze usterki:

- Brak jakiejkolwiek reakcji przy włączaniu

- Pasy, artefakty na ekranie

- Biały ekran po włączeniu

- Uruchamia się, lecz nie reaguje

- Włącza się po pewnym czasie

- Niebieski ekran

- Zawiesza się lub restartuje

Powody usterek:

- Zalanie płynem

- Upadek

- Uderzenie

- Zamknięcie z przedmiotem w środku

- Nieprawidłowy zasilacz

- Brak jakichkolwiek reakcji przy uruchomieniu:

- Uszkodzony zasilacz

- Zwarcie jednego z podzespołów

- Uszkodzona płyt główna

- Pasy, artefakty na ekranie

- Uszkodzona matryca laptopa

- Uszkodzona układ graficzny

- Odklejenie układu graficznego

- Biały ekran przy włączeniu:

- Uszkodzony układ graficzny

- Odklejenie układu graficznego

- Uruchamia się, lecz nie reaguje:

- Uszkodzona pamięć

- Uszkodzony procesor

- Uszkodzona płyta główna

- Uszkodzony/odklejony chipset

- Laptop wyłącza się po jakimś czasie:

- Przegrzewanie się procesora – zabrudzony system chłodzenia, stara pasta na procesorze

- Przegrzewanie się układu graficznego – układ graficzny jest chłodzony tym samym systemem, co układ procesora i chipsetu, przegrzewanie się może być efektem zabrudzenia

- Przegrzewanie się układu chipset – zabrudzenie układu lub przypadkowe usunięcie termopadu (taśma przewodząca) pod chipsetem. Jest to niewielki kawałek specjalnego tworzywa. Odpowiada za połączenie rdzenia chipsetu z układem chłodzenia.

- Niebieskie ekrany:

- Uszkodzony dysk twardy

- Nieprawidłowe sterowniki do urządzenia

- Laptop się restartuje lub zawiesza:

- Nieprawidłowe sterowniki

- Problem z systemem operacyjnym

- Uruchamia się przy czarnym ekranie, lecz słychać ładowanie systemu

- Uszkodzona matryca

- Uszkodzony inwerter (Podświetlenie matrycy LCD wymaga bardzo silnej lampy. Standardowe zasilanie laptopa nie jest w stanie zapewnić przy swoich parametrach niezbędnej ilości światła. Inwerter, czyli inaczej przetwornica napięcia. Wytwarza napięcie znacznie wyższe od swojego napięcia zasilania, dzięki czemu znajduje zastosowanie w zasilaniu wysokonapięciowych lamp fluorescencyjnych podświetlających wyświetlacze LCD.)

- Uszkodzona karta graficzna

- Po aktualizacji w systemach Windows Vista, Windows 7 system pokazuje, że bateria jest zużyta i trzeba ją wymienić

Sprawdzić programem testującym (Laptp Battery Tester), czy napięcie jest zgodne z podanym przez producenta.

- Uszkodzona matryca

Problem najlepiej sprawdzić podłączając laptopa do zewnętrznego monitora